| ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ ( Обприскувач садовий акумуляторний) SX-15 D | ЗМІСТ 1. Введення 2. Конструкція та властивості пристрою 3. Технічна характеристика 4. Інструкція з користування 5. Примітки 6. Усунення несправностей 7. Зображення та таблиця запчастин і вузлів 8. Зміст упаковки Дякуємо, що Ви вибрали обприскувач садовий акумуляторний товариства ТОВ „Агрімотор”. Просимо уважно прочитати цю Інструкцію з користування, експлуатувати та доглядати за ним згідно з положеннями інструкції в інтересах довгострокового і безпроблемного користування. . |
| --- | --- |
| 1. Введення Обприскувач садовий акумуляторний типу SX-15D спроектований нами з дотриманням вимог безпечної експлуатації, а також для задоволення вимог ринку щодо високої ефективності пристрою. Наш обприскувач з безпечною, ефективною, сучасною та індивідуально спроектованою, довговічною обприскувальною трубою і зручними елементами для закріплення до спини в багатьох країнах патентований. Обприскувач відмінно застосовується для знешкодження шкідників огороду, саду, квітів, очищення громадських територій, а також для ветеринарної та епідемічної обробки птахоферм та інших ферм продуктивної худоби. За допомогою джерела струму 12V-10Ah обприскувач економно господарює людською робочою силою, ефективніше ручних обприскувачів. Обприскувач можливо експлуатувати понад 4 годин без зупинки, протягом чого він здібний обприскати 200-220 літрів розчину при єдиному заповненні баку. Пристрій забезпечує рівномірне розпилювання. 2. Конструкція та властивості пристрою Конструкція пристрою: Частини обприскувача – бак розчину, рама, акумулятор, міні насос, зарядний пристрій, частина для обприскування (гумові труби, регулятори-вмикачі, трубка для розпилювання розчину, форсунка, тощо) обойма, тканина, тощо. Властивості: (1) Приваблива, обтічна форма: Поверхня баку, яка торкається спини, спроектована ергономічно, для забезпечення якомога найбільшої зручності при користуванні. (2) Насос компактного розміру, з легкою масою і високим тиском, устаткований вмикачем проти гіпербаричного тиску, що забезпечує автоматичний контроль та підтримку граничного тиску. (3) Устаткований тройним фільтром, що запобігає попадання інших матеріалів та забруднення форсунки обприскувача. Фільтр знімається та очищується дуже легко. (4) Попереджуюча функція при низькій напрузі. У разі тривалої роботи звучить попереджуючий звуковий сигнал для захисту акумулятора, якщо його напруга стає нижчою 10,5 Вт. Зарядний порт, що знаходиться на обприскувачі, функціонує як 12 вольтовий штепсель, до якого можливо приєднати зарядний пристрій. (5) Устаткований спеціальним пристроєм для зарядження акумулятора: зарядження функції три в одному (зарядження постійним струмом/постійна напруга/при проведенні ремонту) та захистом проти короткого замикания/надструму/інверзного приєднання. Лампочка зарядного пристрою горить різними кольорами: червоний – зарядження; зелений – заряджено/режим готовності. | 3. Технічна характеристика 1. Тип: обприскувач садовий 2. Габарити: 40x190x555 мм 3. Маса нетто: 7,4 кг 4. Максимальна місткість баку для розчину: 15 л 5. Тип обприскувача: міні 6. Акумулятор: 12V 10Ah (повністю закритий, не вимагає догляду); максимальний тиск: 0,4-0,45 Mpa (4-4,5 atm) 7. Зарядний пристрій до акумулятора: Вхід: AC 100-240V, 50/60Hz, вихід: DC 12V 2A Тип форсунки Тиск (Mpa) Потік рідини (л/хвилина) Тип форсунки Тиск (Mpa) Потік рідини (л/хвилина) Конусный 0,29-0,32 0,7-0,8 Щелевой 0,16-0,17 1,2-1,3 4. Інструкція з користування Перед застосуванням необхідно перевірити, чи правильно зарядили акумулятор. Наповніть бак рідиною для обприскування через фільтр і закрийте верх бака. Перевірте низ бака, чи немає протікання. Включіть пристрій, і натискаючи на кнопку-регулятор починайте обприскування. Можливе проведення безперервного або періодичного обприскування. (1) Смугова форсунка: для обширного, туманообразного розпилювання, рекомендується для низьких рослин і хімічної прополки. По напряму вітру паралельними рухами можливе рівномірне розпилювання рідини. (2) Конусна форсунка: застосовується для розпилювання рідин інсектофунгицидов. По напряму вітру по краю поперечними рухами можна обприскування рідини. |
| 5. Примітки Перед постачанням акумулятор заряджується. Але під час постачання та зберігання акумулятор сідає. Тому перед користуванням пристроєм акумулятор необхідно зарядити. Забороняється користуватися обприскувачем, якщо в баці немає розчину. Це може привести до пошкодження насосу. Не тримайте пристрій головою вниз. Це може привести до несправності акумулятора. Якщо з внутрішньої частини пристрою Ви чуєте глубокі звуки, бурмотіння, або якщо після довгого користування форсунка не розпилює розчин так як потрібно, то можливо, що зменшилася напруга акумулятора. Підключіть штепсель зарядного пристрою в порт „Charging - Зарядження” так, щоб при цьому акумулятор лишився у пристрої. У кожному разі зарядження акумулятора повинно тривати не менше 8 годин. Зарядний пристрій зберігайте та користуйтеся ним в сухому, повітряному, безпечному місці, на висоті не менше ніж 50 см-ів. При першому користуванні користуйтеся тільки чистою водою, таким чином Ви можете перевірити, чи є протікання, також Ви можете перевірити ефективність розпилення. Під час обприскування звертайте особливу увагу на наступне: Необхідно користуватися захисним маском і рукавичками. При обприскуванні необхідно прикрити вільні поверхні шкіри. Забороняється обприскувати розчин на людей, тварин та їжу. При високій зовнішній температурі не користуйтеся пристроєм тривало без зупинок. Після обприскування не споживайте алкогольний напій. Під час роботи з розчином та в ході користування обприскувачем дотримуйтеся правил безпеки, встановлених виробником застосованого розчину. Забороняється використовувати пристрій для обприскування наступних рідин: сильні кислоти, луг, займисті речовини. Ніколи не користуйтеся пристроєм для обприскування нелеткого та отруйного розчину при знешкодженні комах на овочах, фруктових деревах та лікувальних рослинах. Після кожного обприскування пристрій необхідно ретельно помити для запобігання корозії, закупорка, розмішування з послідуючими розчинами для обприскування, адже це може привести до пошкодження рослин або може перешкодити досягнення відповідної ефективності. Спосіб очищення: зовнішня частина – перетерти вологою тканиною. Внутрішня частина – налийте малу кількість води, ретельно збовтайте, після цього почніть обприскувати для видалення води з пристрою. Якщо Ви користуєтесь тільки впродовж короткого часу, то ви не повинні в кожен раз зарядити акумулятор. У разі тривалого простою необхідно в кожні два тижні, щомісячно або в кожні два місяці повністю розрядити, потім повнісю зарядити акумулятор, забезпечуючи таким чином довговічність акумулятора. Не користуйтеся обприскувачем при температурі вище 45 ºC та нижче -10 ºC. Щопівроку необхідно перевірити на рамі міцність закріпних болтів. Якщо вони розбовталися, то затягніть їх. Перед зберіганням не забудьте виключити пристрій. Забороняється зберігати пристрій біля вогню або у вологому місці, з водою в баці, також забороняется ставити пристрій в воду при його очищенні. Ніколи не кладіть в пристрій запорошену або зернисту речовину. Забороняється видаляти захисне покриття із зарядного пристрою до акумулятора. | 6. Усунення несправностей Несправність Причина несправності Спосіб усунення несправності Моторчик не включається після вмикання. Розійшлося з”єднання кабелів. Сів акумулятор. Вмикач пошкоджений/несправний. Розберіть пристрій для відповідного підкріплення кабелю. Зарядіть акумулятор. Заміняйте вмикач. Незвичайний, ненормальний звук моторчика після його включення. Розбовталися болти підкріплення насоса. Затягніть болти. На дні пристрою видно сліди протікання. Зламалися вхідні та/або вихідні з”єднання труб насосу або розслабилися їх з”єднання/ущільнення Розберіть пристрій і стисніть з”єднання труб / ущільнювач; відремонтуйте пошкоджені частини. Неналежне розпилення розчину Закупорка отворів форсунки. Зношеність розділової пластинки отвору форсунки і форсунки (пластинка обертання рідини). Розділова пластинка неправильно вбудована. Закупорка фильтру рідини. Протікання в з'єднаннях труб. Акумулятор слабий. Повітря в насосі. Видаліть частину, яка причиняє закупорку. Замініть вкладки форсунки. Вбудуйте правильно. Очистіть. Затяніть затиски, зміцнюючі з”єднання труб. Не працює попереджуючий сигнал, замініть; зарядіть акумулятор. Зніміть форсунку або стержень обприскувача для видалення повітря. |
| Зображення та таблиця запчастин і вузлів | № Найменування Кількість № Найменування Кількість 1 Закріплюючий болт форсунки 1 33 Вхідна труба 1 2 Корпусна форсунка 1 34 Міні-насос 1 3 Пластинка, обертаюча рідину 1 35 З»єднання труби 1 4 Кільце ущільнювача форсунки 1 36 Кільце ущільнювач 1 5 Колінчаста трубка 1 37 Вхідна частина вмикача 1 6 Кільце ущільнювача стрижня обприскувача 2 38 Коробка фільтра 1 7 Підвідна труба 2 39 Фільтр 1 8 Закріплюючий болт стрижня обприскувача 3 40 Повітряний клапан 1 9 Стрижень обприскувача, труба 1 41 Кришка бака 1 10 Головна частина кнопки -вмикача 1 42 Фільтр влиття 1 11 Ущільнювач кнопки -вмикача 1 43 Бак обприскувача 1 12 Кільце ущільнювач - O корпусу клапана 1 44 Затиск наплічного ременя 2 13 Корпус клапана 1 45 Наплічний ремінь 2 14 Пружина 1 46 Подушка наплічного ременя 2 15 Закріплюючий болт кнопки вмикача 1 47 Настановний гвинт наплічного ременя 2 16 Габаритний ковпак 1 48 Вріз наплічного ременя 2 17 Нажимна ручка 1 49 Листовий болт 3,7X10 1 18 Кран переключення 1 50 Частина попередження 1 19 Кільце ущільнювач рукоятки 1 51 Акумулятор 1 20 Сітчастий фільтр вмикача 1 52 Натяжна ручка 1 21 Рукоятка 1 53 Листовий болт 3,7X18 2 22 Лист прикриття отвору 1 54 Кабель живлення, проводи 7 23 Трубкова втулка 1 55 Пластмасова стрічка сушіння 3 24 Гумовий шланг 1 56 Поглиблений конусний болт M3x10 2 25 Колесо 4 57 Болтова гайка M3 2 26 Болт M5X20 4 58 Головний вмикач 1 27 Плоска підкладка №5 4 59 Штепсельна розетка 1 28 Болтова гайка M5 4 60 Двійна форсунка 1 29 Захисне покриття 1 61 Форсунка с врубом 1 30 Рама пристрою 1 62 Форсунка регульована чотирьохдірчаста 1 31 Поглиблений корпусний болт M5X15 1 63 Зарядний пристрій до акумулятора 1 32 Бугель труби 1 64 |